ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В ПОЧВАХ МЕГАПОЛИСОВ

Л.П. Капелькина

Научно-исследовательский центр

экологической безопасности РАН,

Санкт-Петербург

Экологическая обстановка в крупном современном городе сильно осложнена и характеризуется неблагоприятными тенденциями в связи с усиливающимися урбанизацией и техноге-незом. Растительность, хоть и созданная искусственно, считается главным природным компонентом в городской среде. Согласно учетным данным озеленительных организаций в Петербурге около 10% ежегодно вводимой в эксплуатацию площади зеленых насаждений погибает вследствие ряда факторов, отрицательно воздействующих на растения. Среди них - запыленность и загазованность воздуха, загрязнение и уплотнение почвы, изменение водного и воздушного режимов, вибрация, механические повреждения, неблагоприятные погодные условия. Наиболее значимыми являются загрязнения воздушной среды и почв. Почвы являются депонирующей средой и отражают результаты многолетнего антропогенного воздействия в виде поступления в них разнообразных загрязняющих веществ.

Для санитарно-гигиенической оценки почв обычно используют предельно допустимые и ориентировочно допустимые концентрации (ПДК и ОДК) загрязняющих веществ. Уровень загрязнения принято оценивать по кратности превышения ПДК, классу опасности веществ, повторяемости концентраций заданного уровня. Следует иметь в виду, что санитарно-гигиенические показатели лишь частично отвечают своему назначению, поскольку ПДК территориально не дифференцированы,

Примечания:

Россия (ПДК) — в числителе - валовая форма металла, в знаменателе -подвижная. ОДК — в числителе для песчаных и супесчаных почв, в знаменателе — для суглинистых и глинистых.

'Термания. Низкие значения показателя (1-я цифра) - стандарты для почв детских площадок, высокие значения показателя (2-я цифра) -стандарты для почв промышленных объектов; промежуточные значения показателя имеют стандарты загрязняющих веществ для почв жилых зон, парков и рекреационных мест (в таблице эти показатели не приведены). "Нидерланды. А — норматив, соответствующий естественному фону. В -норматив, превышение которого не рекомендуется. С — норматив, за превышение которого следует штраф, который обычно разоряет фирму.

не учитываются типы почв, их устойчивость, а также виды землепользования, а в пределах города – характер использования земель по категориям. ПДК в России одни и те же как для почв сельскохозяйственных угодий, так и для почв промышленных зон крупных городов.

На сегодня в России утверждены наиболее жесткие по сравнению с зарубежными странами предельно допустимые концентрации, которые практически невозможно выдержать в условиях крупных промышленных городов (табл. 1). Гигиеническое обоснование ПДК химических веществ в почве («Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве», Минздрав, 1982), основанное на 4-х показателях вредности: переходе химических соединений в контактирующие с почвой среды в количествах, не превышающих ПДОК для пищевых продуктов (транслокационный показатель), ПДК для воды водоемов и атмосферного воздуха (миграционный водный и миграционный воздушный показатели), а также не влияющих на самоочищающую способность почвы и почвенный микробоценоз (общесанитарный показатель) не пригодно для разработки нормативов качества городских почв. Для городских условий неприменим миграционный воздушный и транслокационный показатели, практически неприемлем общесанитарный показатель.

В Санкт-Петербурге для озеленения территорий (внутри-квартальное озеленение, создание садов, парков, скверов, озеленение улиц) из загородных мест завозились и завозятся относительно чистые почвы, заготавливаемые на сельскохозяйственных участках, отводимых под застройку и дорожное строительство. Загрязнение почв происходит через воздух при оседании пыли и вредных веществ. И пока функционируют промышленность и транспорт, почвы в городе будут из «чистых» становиться «грязными». И чем «грязнее» атмосфера и выше плодородие почв (выше емкость катионного обмена), тем больше загрязняющих веществ фиксируется почвой. Обратный же

переход загрязняющих веществ из почвы в атмосферный воздух практически невозможен и может лишь фиксироваться при взметывании пыли на участках, лишенных зеленых насаждений. В настоящее время наиболее загрязненными в Санкт-Петербурге являются почвы объектов озеленения в историческом центре города, где уходу за зелеными насаждениями, подкормкам органическими удобрениями уделяется больше внимания и выделяется больше средств.

Растительная продукция, выращиваемая в городе (деревья, кустарники, газонные травы, цветы), не используется в пищу. Поэтому транслокационный показатель не имеет принципиального значения Его использование для обоснования ПДК городских почв некорректно.

В зарубежных странах используются комплексные нормативы и стандарты. Уровни содержания загрязняющих веществ в странах ЕЭС, США, Канаде, некоторых азиатских странах превышают ПДК загрязняющих веществ почв России в десятки и сотни раз. Если бы в городах не было транспорта, промышленных предприятий, ТЭЦ, то со временем произошло бы самоочищение почвы. Но постоянное функционирование транспорта и промышленности поддерживает высокие концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и почве. Поэтому принятие высокозатратных решений по вывозу слабо-загрязненных грунтов на полигоны и свалки без должного обоснования в большинстве случаев являются неоправданными. Чистые грунты, завезенные в город, через некоторое время все равно будут вновь грязными.

Немецким федеральным законом «О защите почв», принятым 12 июля 1999 г., установлены стандарты содержания загрязняющих веществ в почвах Германии, которые дифференцируются по категориям объектов (табл. 1). При этом минимальные содержания загрязняющих веществ в городских почвах имеют детские площадки, используемые для игр. Допустимое содержание бенз(а)пирена в почвах детских площадок (исключая песок в песочницах) составляет 2 мг/кг, что в 100 раз выше ПДК, принятой в России. В жилых зонах допустимое содержание его составляет 4 мг/кг (в 200 раз выше), в парках и рекреационных местах — 10 мг/кг (в 500 раз выше), а в почвах промышленных объектов содержание бенз(а)пирена допускается на уровне 12 мг/кг.

В основу нормирования содержания загрязняющих веществ в почвах США положена мера потенциальной опасности, которую могут представлять поллютанты для здоровья человека, общественного благосостояния и окружающей среды. Если зарубежные страны устанавливают нормативы с учетом категории объектов, то в России принятые ПДК одинаковы как для почв сельскохозяйственных угодий, так и для промышленных зон городов. В отечественной литературе можно встретить данные о нахождении корреляционных зависимостей между уровнем загрязнения городских почв и заболеваемостью населения, которые, на наш взгляд, являются не вполне корректными. Поведение разных загрязняющих веществ в почве не является одинаковым: одни вещества мигрируют по почвенному профилю вплоть до уровня грунтовых вод, другие накапливаются в поверхностном слое почв, третьи подвергаются трансформации или деградации. Их влияние на объекты биосферы, как и на людей, различно. Достаточно отметить тот факт, что при менее жестких нормативах по допустимому уровню загрязнения почв в Германии продолжительность жизни там выше, чем в России.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости пересмотра нормативных показателей для городских почв, поскольку выдержать установленные в России ПДК по бенз(а)пирену, тяжелым металлам, пестицидам и другим видам загрязняющих веществ в условиях мегаполисов невозможно, а принимать решения по практически повсеместному вывозу почвогрунтов, основанные на повышенных, но недостижимых с позиций ПДК уровнях содержания загрязняющих веществ в условиях города, вряд ли верно.

Результаты проведенных аналитических работ по определению содержания загрязняющих веществ в почвах парков, скверов, дворовых участков и транспортных земель свидетельствуют о довольно частом превышении тех или иных загрязняющих веществ относительно действующих в России ПДК. Особенно часто превышены ПДК содержания бенз(а)пирена, являющегося продуктом выброса автотранспорта.

По нашему мнению, нормирование загрязняющих веществ в городских почвах следует осуществлять с принципиально иным подходом. Следует учитывать реальность достижения концентраций загрязняющих веществ в условиях мегаполиса, меру потенциальной опасности повышенных концентраций, оценку их риска для здоровья людей и окружающей среды. Следует осуществлять прогноз поведения загрязняющих веществ в городской среде, предвидеть возможное развитие неблагоприятных экологических ситуаций и на основе совокупного анализа разрабатывать и принимать меры к своевременному их предотвращению.